(SONY原装机芯EVC-D40P系列  黑色/白色可选)

产品介绍：

Notion EVC-D40P系列是最新推出的标清会议摄像机，采用最新技术,内置SONY 1/4 CCD原装一体化机芯。可靠的技术，最优质的产品质量以及售前、售后服务保证。最好的性价比为用户提供最大受益，产品外形设计美观、造型别致,可吸顶或桌面安装,具备RS-232C/RS-422通讯控制，特别适合各种遥控摄像用途，如视频会议、远程教育、监控、,医疗、会议及训练室、法院和Internet通讯等。

功能特点：

- 智能菜单编程功能

*菜单编程：时钟显示、预置位、垂直/水平扫描、预置位巡视、四点扫描、多点扫描

*6组可任意编程多点串并预置位运行轨迹模式。

*6组两点或四点扫描:可编程垂直、水平同步轨迹球面运行。

*2组花样轨迹行存储演试、可记忆包括有标准P/T/Z控制轨迹。

- 移动侦测报警功能

*菜单编程2路报警输入,1路输出运行，预置位巡视、垂直/水平、两点或四点、多点扫描

- 高速全方位云台无限旋转，

*平移视角360度（速度0.1 /-180 /秒）；俯仰视角120度(速度：0.1 /秒-120 /秒)

- 高清晰高灵敏度高画质Exview HAD CCD

*216倍变焦(18光学+12倍电子)，根据用户自由定制选择更大倍数

- 预置/地址位功能

*预置位：128个，准确度：误差小于0.1度

*地址位：128个地址位自由定义设置，解决单台控制设备与多台摄像机的控制

- 内置多协议功能，

*控制协议: PELCO“P/D”、SONY “VISCA”,波特率为: 1200、2400、4800、9600、19200

- 多功能红外遥控器

*遥控器可方便的控制摄像机的云台,镜头，调用菜单等基本功能

技术参数

| 价格 | 3800元 | 4000元 | 4600元 | 5000元 | 5200元 | 3600元 | 5300元 | 5800元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | EVC-D40P(无电子翻转) | EVC-D40PF（有电子翻转） | EVC-D480P | EVC-D980P | EVC-D490DP | EVC-D990DP | EVC-D1000P | EVC-D1010P |
| 成像设备 | 1/4Exview CCD |
| CCD有效像素 | 约44万像素 |
| 信号制式 | NTSC / PAL |
| 水平分辨率 | 480线 | 480线 | 480线 | 480线 | 540线 | 540线 | 480线 | 530线 |
| 同步系统 | 内部/外部 |
| 镜头 | 18倍光学变焦,12倍数字变焦 | 18倍光学变焦,12倍数字变焦 | 18倍光学变焦,12倍数字变焦 | 26倍光学变焦,12倍数字变焦 | 18倍光学变焦,12倍数字变焦 | 26倍光学变焦,12倍数字变焦 | 36倍光学变焦,12倍数字变焦 | 36倍光学变焦,12倍数字变焦 |
| 焦距 | f=4.1-73.8,F1.4 -3.0 | f=4.1- 73.8,F1.4 - 3.0 | f=4.1-73.8,F1.4 - 3.0 | f=3.5 -91,F1.6 - 3.8 | f=4 .1 – 73.8,F1.4 - 3.0 | f=3.5 - 91,F1.6 - 3.8 | f=3.4 – 122.4,F1.6 – 4.5 | f=3.4 – 122.4,F1.6 – 4.5 |
| 水平视角 | 4.1TELE端至48度(WIDE端)， | 4.1-48度 | 4.1-48度， | 2.2-54.2 | 2.2-54.2 | 4.1-48度 | 2.8-48度 | 2.8-48度 |
| 最小物距 | 10-800mm | 10-800mm | 10-800mm | 30-800mm | 10-800mm | 30-800mm | 290-800mm | 290-800mm |
| 平移/俯仰角 | 360度(平移),120度(俯仰) |
| 平移/俯仰速度 | 0.1-180度(平移)/秒/0.1-120度(俯仰) |
| 最低照度 | 1.0lux/F1.4 | 0.7ux/F1.4 | 0.01ux/F1.4 | 0.1ux/F1.4 | 0.01ux/F1.4 | 0.01ux/F1.4 | 0.01ux/F1.4 | 0.01ux/F1.4 |
| 信噪比 | >50 dB |
| 快门速度 | 1 to 1/100000s |
| 增益 | 自动/手动 |
| 白平衡 | 自动,室内,室外,一触式白平衡,手动 |
| 预设定位 | 128个位置编程 |
| 模拟输出 | VBS(BNC),Y/C(4芯Mini DIN) |
| 摄像机控制接口 | RS-232C(VISCA协议)/ RS-422(VISCA协议)／PELCO :P/D |
| 背光补偿 | 开/关 |
| 工作温度 | 0至40度 |
| 存放温度 | -20至60度 |
| 电源要求 | DC 12 V |

SONY原装机芯EVC-D50P(新产品)

产品介绍：
Notion(奈视) EVC-D50P是最新推出的标清会议摄像机，采用最新技术,内置SONY 1/4 CCD原装一体化机芯。机械式图像自由翻转，可靠的技术，最优质的产品质量以及售前、售后服务保证。最好的性价比为用户提供最大受益，产品外形设计美观、造型别致,可吸顶或桌面安装,具备RS-232C/RS-422通讯控制，特别适合各种遥控摄像用途，如视频会议、远程教育、监控、,医疗、会议及训练室、法院和Internet通讯等。
功能特点：

水平180度自由翻转，实现机械式图像翻转
*智能菜单编程功能
菜单编程：时钟显示、预置位、垂直/水平扫描、预置位巡视、四点扫描、多点扫描
6组可任意编程多点串并预置位运行轨迹模式。
6组两点或四点扫描:可编程垂直、水平同步轨迹球面运行。
2组花样轨迹行存储演试、可记忆包括有标准P/T/Z控制轨迹。
*移动侦测报警功能
菜单编程2路报警输入,1路输出运行，预置位巡视、垂直/水平、两点或四点、多点扫描
*高速全方位云台无限旋转，
平移视角360度（速度0.1 /-180 /秒）；俯仰视角120度(速度：0.1 /秒-120 /秒)
*高清晰高灵敏度高画质Exview HAD CCD
216倍变焦(18光学+12倍电子)，根据用户自由定制选择更大倍数
*预置/地址位功能
预置位：128个，准确度：误差小于0.1度
地址位：128个地址位自由定义设置，解决单台控制设备与多台摄像机的控制
*内置多协议功能，
控制协议: PELCO“P/D”、SONY “VISCA”,波特率为: 1200、2400、4800、9600、19200
*多功能红外遥控器
遥控器可方便的控制摄像机的云台,镜头，调用菜单等基本功能

技术参数：

| 型号 | EVC-D50P(图像翻转功能) |
| --- | --- |
| 成像器件 | 1/4" EXview HAD CCD |
| 像素 | 752(H)x582(V) |
| 水平解像度 | 480TVL |
| 镜头 | 18X f=4.1—73.8mm |
| 水平视场角 | 2.7°(广角) to 48°(长焦) |
| 最小物距 | 10mm(广角),800mm(长焦) |
| 最低照度 | 0.05Lux(F1.4) |
| 自动曝光 | 自动/手动/优先AE,曝光补偿,背光补偿 |
| 快门速度 | 1/4-1/10,000s |
| 增益 | 自动/手动(-3 to +28dB,2dB steps) |
| 白平衡 | 自动/自动跟踪/室内/室外/触发 |
| 信噪比 | >50dB |
| 云台 | 水平:±180°(最高速度:100°/s) |
|  | 垂直:-30°to 90°(最高速度90°/s) |
| 预置位 | 128 |
| 图像效果 | 负像/彩色 |
| 视频输出 | VBS,Y/C |
| 控制端口 | RS-232C(8-pin mini DIN) control (VISCA) |
|  | /RS-422(9-pin) control (VISCA) |
|  | 波特率:9.6Kb/s,38Kb/s |
| 电源 | DC10.8 to 13.2V |
| 功耗 | 12W |
| 工作温度 | 0℃to 40℃(32 to 40°F) |
| 尺寸 | 132(W)x144(H)x144(D) |
| 重量 | 950g |
| 附件 | AC适配器,红外遥控器 |

EVC-D20P(台湾机芯)

产品介绍：

Notion EVC-D20P系列是最新推出的标清会议摄像机，采用最新技术,内置SONY 1/4 CCD原装一体化机芯。可靠的技术，最优质的产品质量以及售前、售后服务保证。最好的性价比为用户提供最大受益，产品外形设计美观、造型别致,可吸顶或桌面安装,具备RS-232C/RS-422通讯控制，特别适合各种遥控摄像用途，如视频会议、远程教育、监控、,医疗、会议及训练室、法院和Internet通讯等。

- 智能菜单编程功能

*菜单编程：时钟显示、预置位、垂直/水平扫描、预置位巡视、四点扫描、多点扫描

*6组可任意编程多点串并预置位运行轨迹模式。

*6组两点或四点扫描:可编程垂直、水平同步轨迹球面运行。

*2组花样轨迹行存储演试、可记忆包括有标准P/T/Z控制轨迹。

- 移动侦测报警功能

*菜单编程2路报警输入,1路输出运行，预置位巡视、垂直/水平、两点或四点、多点扫描

- 高速全方位云台无限旋转，

*平移视角360度（速度0.1 /-180 /秒）；俯仰视角120度(速度：0.1 /秒-120 /秒)

- 高清晰高灵敏度高画质Exview HAD CCD

(10X变焦+12倍电子)，根据用户自由定制选择更大倍数

- 预置/地址位功能

*预置位：9个，准确度：误差小于0.1度

* 7个地址可设（通过RS422\232通讯可以控制7个摄像机）

- 内置多协议功能，

*控制协议: SONY “VISCA”,波特率为: 1200、2400、4800、9600、19200

- 多功能红外遥控器

*遥控器可方便的控制摄像机的云台,镜头，调用菜单等基本功能

| 成像设备 | 1/4" Super HAD CCD |
| --- | --- |
| 有效像素 | 752(水平)× 582(垂直) |
| 信号制式 | PAL |
| 水平分辨率 | 480线 |
| 同步系统 | 内部 |
| 镜 头 | 10X变焦，F1.6(W)～3.6(T) f=4.0～88mm |
| 水平视角 | 56°(广角)～4.8°(远端) |
| 最短对象距离 | 200mm(广角)～1000mm(远端) |
| 最低照度 | 正常模式：1Lux；夜间模式：0.1Lux(imfra LED off),0 Lux(imfra LED on) |
| 自动曝光 | 自动/手动/ ,曝光补偿 |
| 快门速度 | 1/50～1/10000S,16档 |
| 增 益 | 自动/手动，一键式(-3至+28dB,2dB每档) |
| 白 平 衡 | 自动/室内/室外/手动 |
| S/N比率 | 不低于48dB |
| 平移/倾斜 | 平移: 360°(最大速度80°/S), 垂直: 0°至120°(最大速度60°/S) |
| 预置位 | 9个 |
| 图像效果 | 图像冻结、翻转、镜像 |
| 视频输出 | BNC VIDEO和S-VIDEO VBS：1.0VP-P(负极同步) |
| 控制端子 | RS-232C(8-针微型DIN)控制(VISCA)/RS-422(9-针) 控制(VISCA) |
| 波特率 | 9600bps、38400bps |
| 电源需求 | 10.8V到13.2V |
| 工作温度 | 0℃～50℃ |
| 存储温度 | -20℃～+60℃ |
| 功耗 | 12W |
| 产品尺寸 | (长)153×(宽)×134×(高)×153mm |
| 重量 | 1200g |
| 产品颜色 | 灰黑色 |
| 随机配件 | AC电源适配器，IR遥控器，操作说明书 | AC电源适配器，IR遥控器，天花板支架，操作说明书 |

# Text boxes

3650元